## Slide 1: psensor唤醒及backlight控制问题分析
Internal Use
Copyright © MediaTek Inc. All rights reserved.

## Slide 2: Agenda
通话中远离psensor，处理流程 overview
Psensor 上报流程 log 分析
唤醒流程及点亮背光流程 log分析
异常case分析 & FAQ

## Slide 3: Psensor 软件处理流程 over view

## Slide 4: Psensor 软件处理流程 over view
main log：正常亮屏时间约1s
  收到远离及亮屏的过程
1：False:远离，true，靠近；
关键词: P-Sensor Changed
2：500ms时间后发送处理消息
Pms可以设定delaytime
之前为500ms，可修改为0
3. 进入唤醒流程，一般时间为500ms左右，对应lateresume
关键词：unblankalldisplays
4.唤醒后接着下达点亮背光的命令，light=0表示背光，color为亮度值
关键词： setLight_native；
分析：
分析 kernel上报数据到第1点的时间
分析第1点到第2点时间，时间可改为0
分析第2点到第3点时间，参考第一部分 Framework PowerMS分析过程
第3点唤醒时间是否合适一般300ms～500ms
最后是否有下点亮背光的命令

## Slide 5: Agenda
通话中远离psensor，处理流程 overview
Psensor 上报流程 log 分析
唤醒点亮背光流程 log分析
异常case分析 & FAQ

## Slide 6: Psensor 上报流程log分析（1/2）
Kernel log 分析：
  整个通话过程psensor的行为
Psensor上报靠近和远离，0靠近，1远离；
无固定log，需根据具体driver决定
Sensor使能：7，psensor；
1使能；0，禁能；
关键词：<HWMSEN> sensor
分析：
结合main log，driver上报数据是否及时异常，分析sensor分发流程
注意sensor polling时间

## Slide 7: Psensor 上报流程log分析（2/2）
main log：上层收到psensor 信息
1：False:远离，true，靠近；
关键词: P-Sensor Changed
2：debounce time后发送处理消息Pms可以设定delaytime
之前为500ms，可修改为0
分析：
第1点是否正确读取靠近远离信息：异常，分析psensor driver
结合kernel log看收到的时间是否delay
第2点时间是否delay：异常，PMS分析,可修改debounce time 为0(FAQ06841)

## Slide 8: Agenda
通话中远离psensor，处理流程 overview
Psensor 上报流程 log 分析
唤醒点亮背光流程 log分析
异常case分析 & FAQ

## Slide 9: 唤醒点亮背光流程 log分析
1：上报远离
2：唤醒resume过程，一般200到400ms
分析Resume时间是否合适，若异常，查找出异常的模块，如T卡
如果resume时间过长可能还未开始lateresume，就再次进入睡眠

## Slide 10: 唤醒点亮背光流程 log分析
参考第一部分 Framework PowerMS分析过程 分析，

## Slide 11: 唤醒点亮背光流程 log分析
3. 开始Late resume过程，
等待FB late resume完成
分析lateresume时间是否合适，若异常，查找出异常的模块，如framebuffer
check是否有正确响应上层命令，执行点背光命令

## Slide 12: Agenda
通话中远离psensor，处理流程 overview
Psensor 上报流程 log 分析
唤醒点亮背光流程 log分析
异常case分析 & FAQ

## Slide 13: 异常case
ALPS00846979， ALPS00872742 概率性亮屏时间长
  LOG时间跳变的确是因为系统进suspend了，系统进suspend的原因是 psensor中断来后，没有及时处理，EINT 只会保持 0.5s的wakelock，如果操作0.5s没处理就会再次进入suspend
  减少 远离debounce time， proximity_sensor_negative_debounce_dalay = 0
PMS block 3.3S没有任何log输出，sendmessage debounce后，导致系统再次睡眠，可结合kernel log

## Slide 14: 异常case
ALPS00839642 亮屏时间长
  FB lateresume 时间过长，driver问题，需分析lcm唤醒部分流程
需等待FB准备好后，才点亮背光

## Slide 15: 异常case
[ALPS00880266] 通话过程中，对方挂断电话，把手机移开，手机黑屏，来电跟按power键也无法亮屏
  Driver最后只上报靠近，没有上报远离
只收到连续靠近的信息，并无远离信息，check driver
Kernel log,最后一次为靠近

## Slide 16: Note
P sensor灭屏，只能由psensor点亮
通话过程中，如果有power key或者timeout 灭屏时，会关闭psensor，重新唤醒时在使能psensor
挂断电话后需远离后才亮屏，关闭psensor

## Slide 17: FAQ
FAQ07302 [LED]如何配置LCD背光和LED，调试方法
FAQ07793 [LED]关于LCD背光调节渐变过程引起背光闪烁问题
FAQ03772 [LEDS]怎样添加一个自定义的LED灯
FAQ04270 [LEDS] 如何通过adb shell 控制 LEDs
FAQ04555 [sensor]没有中断的距离传感器在打电话灭屏时间长后失效
FAQ08319 [sensor]Psensor相关的不亮屏问题分析
FAQ08320 [sensor]Psensor相关的亮屏慢问题分析
FAQ06568 [sensor]如何解决光感不灵敏的问题
FAQ06841 [psensor]如何在JB2版本上优化打电话后亮屏的时间
FAQ06471 通话时 psensor 唤醒屏幕慢
FAQ04861 [sensor]没有Psensor时如何实现电话接通后的快速灭屏
FAQ04860 [距离传感器]通话结束后灭屏速度慢

## Slide 18: Q&A
Internal Use
Copyright © MediaTek Inc. All rights reserved.